Инструкция по переносу базы данных на другой (новый) компьютер.

В случае, если производится замена компьютера, необходимо перенести базу данный со старого компьютера на новый. Для это необходимо:

- На старом компьютере запустить программу C:\Tam_Delp\BaseTS\dbsetup.exe для создания резервной копии базы данных

- Нажать кнопку «Резервная копия» и указать путь для записи файла

- Сохранить полученный файл на внешнем носителе (флэшке).

- На новом компьютере запустить программу C:\Tam_Delp\BaseTS\dbsetup.exe для восстановления базы данных из резервной копии, и нажать клавишу «Восстановление»

- В проводнике выбрать файл резервной копии и нажать клавишу «Открыть». Дождаться окончания процесса восстановления базы.

- В случае возникновения ошибки при выполнении восстановления базы, необходимо пересоздать таблицы и выполнить режим «Восстановление» заново.